## Slide 1
Глубокая переработка углеводородных ресурсов Сахалина: технологические пути монетизации, «зеленой» переработки и декарбонизации
Чл.-корр. РАН, директор ИНХС РАН, Максимов Антон Львович
max@ips.ac.ru

## Slide 2
Сырье
Перегонка при
атмосферном
давлении
Легкая нафта
Нафта
Керосин
Средние дистилляты
Атмосферный
газойль
Остаток атмосферной
перегонки
Перегонка в
вакууме
Вакуумный
газойль
Каталитический крекинг
Гидрокрекинг
Дистилляты
смазочных
масел
Остаток
Висбрекинг
Коксование
Деасфальтизация
Деасфальтизат
Газойль
Обработка
растворителем
Газы крекинга
Нафта
Газойль
Висбрекинг
Асфальт
Кокс
Остаток
Гидродепарафинизация - гидродеароматизация
Гидрофинишинг
Смазочные
масла
Топливные
масла
Бензин
Обессеривание
Бензин
кат. крекинга
Конденсация
Этерификация
АЛКИЛИРОВАНИЕ
н-олефины
Гидроочистка
Эфиры
Гидроочистка
Гидроочистка
Гидроочистка
Реактивное топлив
Риформинг
Нафта
Дизель
Керосин
Дизель
Изомеризация
Газы
Изобутан
н-бутан
PSA
Сжиженные
газы
Водород
ОБЩАЯ СХЕМА ПЕРЕРАБОТК НЕФТИ
Глубина
переработки

## Slide 3
НЕФТИ САХАЛИНА ДЛЯ ВЫСОКОГО ВЫХОДА СВЕТЛЫХ
Нефти Сахалина содержат малое количество углеводородов фракции 530+ оС
Высокий выход светлых нефтепродуктов и потенциально глубина переработки более 90%
Нафтеновые, парафино-нафтеновые и нафтеново-ароматические: значительное количество нафтенов
Марка «Сокол», API 34.8 (0.832 кг/л)
Фракция | Доля, % | Плотность Кг/л | S, %
СУГ+нафта | 7.1 | 0.664 | 0.013
Тяжелая нафта | 21.6 | 0.777 | 0.038
Керосиновая фракция | 20 | 0.832 | 0.087
Дизельная фракция | 20.3 | 0.870 | 0.2
Вакуумный газойль | 23.9 | 0.92 | 0.504
Гудрон | 7 | 1.004 | 1.108
Марка «Витязь», API 38-41 (0. кг/л); 0.18-0.22 % S
Традиционные марки российской нефти
API 31.5-35.1; S – 0.62-1.3 % S, доля вакуумного остатка 20-30%
Нафтенов 45-50%, ароматические у/в – 19% в керосине
45% в ВГО; ГУДРОН - СН1.65

## Slide 4
ПУТИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СВЕТЛЫХ И НАФТЕНОВ
Парафино-нафтеновая нефть с низким содержанием серы
Бензины – провышение октанового числа и снижение серы до 10 ppm
Керосины – авиационные специальные керосины, в том числе высокоплотные
Дизельные топлива - повышение цетанового числа, зимние и акртические дизельные топлива, снижение серы до 10 ppm
Газойливые фракции - получение нафтеновых базовых масел и продуктов на их основе
Высоконафтеновые фракции – жидкие органические носители для транспортировки водорода

## Slide 5
Нефть
(после ЭЛОУ)
или
Газовый конденсат
Прямогонный
бензин
Дизельное топливо
Мазут
Высоко-
октановый
бензин
Сжиженный газ
АТ
Товарный парк
Цеоформинг
Параметры | «Цеоформинг» |  |  | Риформинг
Температура реакции, оС | 340-460 |  |  | 480-550
Давление, атм. | 5-15 |  |  | 3-35
Водородное хозяйство | Не требуется |  |  | Необходимо
Гидроочистка сырья | Не требуется |  |  | Необходима
Сырье | Углеводородные фракции C5 –240оC; |  |  | Углеводородные фракции С6 –180оС (нафтенового основания)
Содержание бензола в бензиновой фракции продукта | 0.6-1.5% об. |  |  | 5-10% об.
Выход целевого продукта: | Автобензин *): |  |  | Выходы бензинов зависят от условий компаундирования
 | АИ-80 | АИ-93 | АИ-95 | 
- на фр. 35-160оС | 80-90% | 70-85% | 68-82% | 
- на фр. 70-180оС | 85-92% | 75-90% | 72-85% | 
Допустимое содержание серы в сырье | не лимитируется |  |  | менее 0.001% мас.
Содержание серы в бензине | не более 0.05% мас. |  |  | не более 0.001% мас.
Экономические оценки | Для мощностей 80-200 тыс. тонн в год срок окупаемости не более 1.5 – 2.5 лет |  |  | Экономически оправдан для мощностей более 600-800 тыс. тонн в год
ПОЛУЧЕНИЕ БЕНЗИНА:ЦЕОФОРМИНГ (ИК СО РАН)
СЫРЬЕ: БЕНЗИНОВАЯ ФРАКЦИЯ
Низкое содержание серы в бензиновых фракциях
Высокое содержание нафтенов и парафинов
ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ
Возможность получения ароматических соединений

## Slide 6
Показатель | РГ-1 | Т-6 | RP-1
Плотность, г/см3 | 0.832 | 0.84 | 0.806
Теплота сгорания, КДж/л | 35776< | 36070< | 34956<
Температура замерзания, ёС | -60 | -60 | -48
Фракционный состав | 195-270 | 195-315 | 175-275
РГ-1: «Союз», «Ангара» | Т-6: стратегическая авиация, крылатые ракеты
Потребитель топлива РГ-1
Космодром «Восточный»
5- 10 тыс. т. в год
Т-6 - самолеты боевой авиации
Необходимый водород для процессов гидрирования –
организация производства водорода из природного газа
ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ КЕРОСИНОВ
Прямогонные фракции
специально подобранных
нефтей
Содержание ArH <20%
Содержание нафтенов – 45-70%
Плотность - 0.81 кг/дм3
Содержание серы 0,1%
Топлива, полученные с использованием гидропроцессов
Содержание ArH <5 -10%
Содержание нафтенов до 80%
Плотность - 0.83 кг/дм3
Содержание серы 0,01%<
T-1пп
(ГОСТ 10277)
РГ-1 («нафтил»,
ТУ 38.001244-81)
ИНХС РАН,
25 НИИ
ЦИАМ

## Slide 7
Нефти, альтернативные троицко-анастасиевской
Низкое содержание полиароматических соединений (менее 2%)

## Slide 8
Показатель | РГ-1 | Т-6 | RP-1
Плотность, г/см3 | 0.832 | 0.84 | 0.806
Теплота сгорания, КДж/л | 35776< | 36070< | 34956<
Температура замерзания, ёС | -60 | -60 | -48
Фракционный состав | 195-270 | 195-315 | 175-275
РГ-1: «Союз», «Ангара» | Т-6: стратегическая авиация, крылатые ракеты
Потребитель топлива РГ-1
Космодром «Восточный»
5- 10 тыс. т. в год
Т-6 - самолеты боевой авиации
Необходимый водород для процессов гидрирования –
организация производства водорода из природного газа
ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ КЕРОСИНОВ
Прямогонные фракции
специально подобранных
нефтей
Содержание ArH <20%
Содержание нафтенов – 45-70%
Плотность - 0.81 кг/дм3
Содержание серы 0,1%
Топлива, полученные с использованием гидропроцессов
Содержание ArH <5 -10%
Содержание нафтенов до 80%
Плотность - 0.83 кг/дм3
Содержание серы 0,01%<
T-1пп
(ГОСТ 10277)
РГ-1 («нафтил»,
ТУ 38.001244-81)
ИНХС РАН,
25 НИИ
ЦИАМ

## Slide 9
ПРОИЗВОДСТВО ЗИМНИХ И АРКТИЧЕСКИХ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ
Дизельные фракции нафтенсодержащих нефтей
Низкие температуры фильтруемости и застывания (<-60 oC)
Низкое цетановое число
Наличие нафтеновых кислот
Парафино-нафтеновая фракция 220-400 оС
Нафтеновая фракция 200-360 оС
Низкозастывающий компонент
Гидрокрекинг нафтенов
Изопарфины 200-360 оС
Цетанповышающий компонент
Зимнее (арктическое) дизельное топливо
ИК СО РАН

## Slide 10
Химизм процесса:
Под действием окислителей и в присутствии катализаторов сернистые соединения окисляются до полярных сульфонов, которые затем могут быть подвергнуты термической деструкции
Условия
Температура 80 – 150℃
Время реакции 60 – 240 мин
Давление: 1 – 5 атм
Объемное соотношение воздух : сырье 4:1 – 15:1
Жидкофазный/твердофазный катализатор
Экстракция продуктов окисления
Деструкция продуктов окисления (температура деструкции сульфонов – 350-400 ℃)
Решаемая задача
Снижение содержания серы в топливных фракциях
Схема деструкции сульфонов с образованием диоксида серы в присутствии разработанных катализаторов
ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ОБЕССЕРИВАНИЕ ФРАКЦИЙ

## Slide 11
Бензины | Газойли | Средние дистилляты | Нефти
прямогонная бензиновая фракция (содержание общей серы 700 ppm, фракция 35 – 205°С, АО «Конденсат», Казахстан) – степень удаления серы 99% | Негидроочищенный вакуумный газойль МНПЗ (содержание общей серы 1,4%, содержание общей серы после окисления и термической деструкции сульфонов – 0,1%), степень удаления серы 93% | прямогонная дизельная фракция (содержание общей серы 2000 ppm, фракция 240 – 345°С, НПЗ г. Урай, РФ) степень удаления серы 99% | газовый конденсат (содержание общей серы 1,41%, Кушкульское месторождение, респ. Башкортостан, РФ) степень удаления серы 68%
 |  | прямогонная дизельная фракция (содержание общей серы 460 ppm, фракция 165 – 340°С, ООО «Иркутская нефтяная компания», РФ) степень удаления серы 99% | газовый конденсат (содержание общей серы 0,69%, Карачаганакское месторождение, Казахстан) степень удаления серы 72%
широкая бензиновая фракция каталитического крекинга вакуумного газойля (содержание общей серы 2500 ppm, фракция 35 – 225°С, завод бензинов «ТАИФ НК», РФ) степень удаления серы 58% |  |  | газовый конденсат (содержание общей серы 0,045%, пос. Кысыл Сыр, ЯТЭК, Якутия, РФ) степень удаления серы 99%
 |  | фракция газойлевая прямогонная (содержание общей серы 3500 ppm, фракция 190 – 360°С, АО «Конденсат», Казахстан) степень удаления серы 95% | нефть (содержание общей серы 0,76%, Жанажолское месторождение, Казахстан) степень удаления серы 45%
 |  |  | сланцевая нефть из сланца (содержание общей серы 2,9%. пос. Сланцы-2, Ленинградская обл., РФ) степень удаления серы 45%
ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ОБЕССЕРИВАНИЕ ТОПЛИВ

## Slide 12
НАФТЕНОВЫЕ БАЗОВЫЕ МАСЛА
Масляная фракция нефтей с высоким содержанием нафтенов
БАЗОВОЕ МАСЛО V группы
Низкие индексы вязкости
Низкие температуры потери текучести и застывания (<-60 oC)
Лучшая способность к эмульгированию с полярными жидкостями и растворами солей
Возможность снижение содержания ароматических соединений
Низкая диэлектрическая проницаемость
Удаление ароматических соединений
гидрированием, экстракцией и т.п.
из ВГО сахалинских нефтей
(ИК СО РАН, ИНХС РАН и др.)
Рабочие жидкости для металлообработки
Эмульсионные смазки
Трансформаторные
масла

## Slide 13
Технологии переработки природного газа через синтез-газ в углеводороды и спирты
СО + Н2
ИНХС РАН
ИОХ РАН,
ИК СО РАН
Ароматические
углеводороды
Метанол
Высшие спирты,
амины, этиленгликоль
Метиловые эфиры
оксиметиленов
Синтетическая нефть с высоким содержанием олефинов
Получение дизельных топлив 5 класса
Получение олефинов
До 25% кап. затрат
До 40% кап. затрат
Непрерывный
пробег 1 мес.
Установки
переработки
нефти
Диметиловый
эфир
Этилен,
Пропилен
Бензин

## Slide 14
СИНТЕЗ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА (ДМЭ)
Получение синтез- газа
СО+H2
Получение диметилового эфира
Сжиженный диметиловый эфир (ДМЭ), для последующего хранения, транспортировки и использования его вместо газа (Т сж = -25 оС, Р при 200С равно 5-6 атм )
Технологии транспортировки ДМЭ по трубопроводам практически не отличаются от транспортировки СУГов и ее себестоимость существенно ниже, чем для природного газа.
Плотность ДМЭ в два раза выше чем у сжиженного природного газа, что обеспечивает долгосрочное хранения газа в подземных хранилищах или на местах, оборудованных экспортной инфраструктурой.
ДМЭ может быть использован как газовое топливо, в том числе для газовых турбин, выступать как для замены пропан-бутановых смесей в отдаленных районах, так и как экологически чистое дизельное топливо.
H2/CO = 2,2-2,9
Температура – 240-300 oC
 | K(CO), % | Пр(Оксигенаты), г/м3 СГ | ДМЭ/Метанол, по массе
1-Cr | 30-84 | 60-220 | 2,0-5,0
2 | 86-93 | 230-277 | 2,2-2,8
3 | 90-95,5 | 220-300 | 5,5-9,0
Давление 50-100 атм
Кратность циркуляции – 3,2-4,9

## Slide 15
100 млн. нм3/год
H2/CO=2,8
370 млн. нм3/год
Синтез-газ
45-50 тыс.т/год
Бензин
УЧ=1,15
ОБЩАЯ концепция GTL-технологий через ДМЭ
100 млн.нм3/год
H2/CO=2,0-2,5
330 млн.нм3/год
55 тыс.т/год
УЧ=1.15
45 тыс.т/год
10 тыс.т/год
Вариант 1. Технология получения аналога газового
конденсата для закачки в нефтепроводы
Вариант 2. Технология получение высокооктанового бензина
ОЧ 80-83
ОЧ 92-93

## Slide 16
СИНТЕЗ ОЛЕФИНОВ
ОЛЕФИНЫ С2-С3
Получение синтез- газа
СО+H2
Получение диметилового эфира
Получение олефинов из ДМЭ в среде синтез-газа
Снижение единиц колонного оборудования, капитальных затрат
Конверсия ДМЭ 90-100 %
Для синтез-газа Н2/СО=4 селективность по сумме олефинов С2-С4 – 75 % мас.
(> 90% c рециклом)
Показатели процесса
Осуществление процесса без промежуточного выделения ДМЭ
температура 320 – 380°С,
давление 1,0 атм
Реактор синтеза олефинов
Синтез олефинов
Получение синтез-газа
Одно-стадийный синтез ДМЭ
Природный газ
Этилен/
пропилен
Очистка
Газо-разделение

## Slide 17
Природный газ
Получение синтез-газа
Химико-технологический комплекс для превращения углекислого и природного газа в легкие олефины
Получение диметилового эфира
Наноструктурированный
катализатор на
основе цеолита ZSM-5
Men+
Men+
Men+
диаметр входных
окон 0,5-0,7 нм
Получение олефинов: этилена и пропилена
ЭТИЛЕН – до 40%
ПРОПИЛЕН- до 45%
Полиэтилен
Полипропилен
Конверсия 96-100% масс.
340-360 оС, 1.0 МПа

## Slide 18: Комплексное использование продуктов парциального окисления и окислительного крекинга. Новый тип GTL-процессов (ИХФ, ИПХФ).
Этилидендиацетат
Уксусная кислота
Диэтилкетон
3,6-октандион
3,6,9-ундекантрион
«Сухой» газ - метан
«Жирный» и попутный газы
Прямое парциаль-ное окисление
Метанол +
СО
Этилен
+
СО
Метилацетат
Диметилкарбонат
Взаимодействие оксигенатов и СО, олефинов и СО позволяет получать широкий спектр нового типа GTL-продуктов с высокой добавленной стоимостью. Большая часть этих продуктов может потребляться непосредственно в нефтедобыче, транспортировке и переработке добываемого сырья или использоваться в качестве топливных добавок.

## Slide 19
19
Окислительная Конденсация Метана
прямой путь переработки метана в этилен
С2Н4 + С2Н6
целевые продукты
Н2; СО; СО2; Н2О – побочные продукты
СН4 + О2
700-900°С,
катализатор
Сырье
природный газ,
попутный нефтяной газ,
газы деструктивной переработки нефти
РГУ НГ им. И.М.Губкина, ИОНХ РАН

## Slide 20: Энергетический переход и роль водорода
Источник: Morgan Stanley Decarbonisation: The Race to Net Zero, 2019
Источник: ИНЭИ РАН, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО, 2019
Водородные технологии – это один из пяти элементов технологического пакета декарбонизации мировой экономики.
Драйверы энергоперехода – (push) борьба с изменением климата и глубокая декарбонизация, (pull) необходимость в экономическом росте и внедрении технологических инноваций.
РОСТ РЫНКА ВОДОРОДА – В 7-10 РАЗ ЗА 10 ЛЕТ

## Slide 21: «Разноцветный» Водород в мировой энергетике
Chart: трлн долларов США в год
| Рынок нефти в 2018 г. | Водородный мир | Водородная декарбонизация | Конкурентная декарбонизация | Линейный рост
 | 1.83 | 3.02 | 1.86 | 0.4 | 0.11
Прогнозы объема торговли водородом к 2050 году в мире, трлн. долларов США в год
Chart: млрд. долларов США
| 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Консервативный | 1.244 | 10.071 | 20.7836 | 31.608
Умеренный | 5.716 | 25.608 | 46.5534 | 69.662
Оптимистичный | 14.924 | 54.78 | 102.1938 | 164.3
Прогноз мирового рынка водородного топлива,
млрд. долларов США в год
Источники: IEA, Navigant Research, Ecofys, IRENA, Hydrogen Council, IAE, ACIL ALLEN Consulting
Водород в мировой энергетике:
Средство интеграции ВИЭ со стохастической выработкой
Средство интеграции электроэнергетики, газовой отрасли и теплоснабжения
Средство декарбонизации транспорта
Средство декарбонизации электроэнергетики
Средство энергоснабжения автономных территорий
Средство декарбонизации промышленности
ЗЕЛЕНЫЙ
На остове ВИЭ
ЖЕЛТЫЙ
На остове АЭС
ГОЛУБОЙ
На основе природного газа или угля с технологией утилизации CO2
СЕРЫЙ
На основе природного газа или угля
Энергетическая эффективность хранения и транспортировки водорода
<6 кВт∙ч/кг
Стоимость производства водорода (LHOC)
<$1,5 за кг
Эффективность электролиза воды (КПД электролиза)
<48,2 кВт∙ч/кг
Notes: Прогнозы по водородной энергетики выпущены всеми крупнейшими аналитическими агентствами и отраслевыми ассоциациями – прогнозные объемы весьма сильно разняться (консервативные оценки IRENA, Shell, ARENA – около 500-2000 ТВт-ч Н2 в 2050 г., Hydrogen Council - 16100 ТВт-ч, 18% мирового энергопотребления.), ожидания по удешевлению водородных технологий также имеют широкий диапазон.

## Slide 22
Производство водорода в промышленности из метана
Паровой риформинг  90%
Автотермический и комбинированный риформинг
Некаталитическое парциальное окисление
CH4 + H2O = 3H2 + CO – 206 kJ/mol
CO + H2O = H2 + CO2 + 44 kJ/mol
CH4 + 0,5H2O + 0,25O2 = 2,5H2 + CO – 90 kJ/mol
CO + H2O = H2 + CO2 + 44 kJ/mol
CH4 + 1,5O2 = 2H2O + CO + 520 kJ/mol
CH4 + H2O = 3H2 + CO – 206 kJ/mol
CO + H2O = H2 + CO2 + 44 kJ/mol
CH4 + 0,5O2 = 2H2 + CO + 36 kJ/mol
CO + H2O = H2 + CO2 + 44 kJ/mol
Получение
синтез-газа
Очистка от серы
Удаление СО
Термический крекинг
+173 кДж/моль

## Slide 23
Сферы применения:
в каскадных схемах получения метанола или продуктов Фишера-Тропша, в том числе на морских платформах;
для синтеза жидких продуктов в труднодоступных местах добычи;
для питания твердооксидных топливных элементов;
в качестве восстановителя в металлургических процессах.
Преимущества
Компактность (удельная производительность в 10 раз выше паровой конверсии).
Простота, отсутствие катализатора.
Большой диапазон производительности.
Параметр | Значение
Коэффициент избытка окислителя | 0,34
Конверсия метана, % | 94,3
Конверсия кислорода, % | 95,0
Концентрация Н2, % | 23,7
Концентрация СО, % | 14,2
Концентрация СО2, % | 3,7
Концентрация СН4, % | <1
Соотношение Н2/СО | 1,67
Селективность образования Н2, % | 71,3
Селективность образования СО, % | 85,4
1100оС
1600оС
Углеводородный газ и кислород
Матричная конверсия природных и попутных газов в синтез-газ на основе объемных матричных горелок
Notes: В ИПХФ РАН разрабатывается процесс матричной конверсии природных и попутных газов в синтез-газ на основе объемных матричных горелок, основой энергоэффективности которого является автотермический режим процесса, достигаемый за счет рекуперации тепла реакции окисления с помощью газопроницаемой матрицы. Другими преимуществами процесса являются компактность (удельная производительность в 10 раз выше паровой конверсии), простота, отсутствие катализатора и большой диапазон производительности. Такой процесс конверсии может применяться в каскадных схемах получения метанола или продуктов Фишера-Тропша, в том числе на морских платформах; для синтеза жидких продуктов в труднодоступных местах добычи; для питания твердооксидных топливных элементов; в качестве источника газа-восстановителя в металлургических процессах.

## Slide 24
Матричная конверсия природных и попутных газов в синтез-газ на основе объемных матричных горелок. Параметры процесса.
Рабочие параметры испытаний длительного пробега
Тепло выходящего из конвертора синтез-газа
используется для генерации водяного пара

## Slide 25
  Парциальное окисление метана в ракетных двигателях
Принципиальная схема проточного химического реактора на базе ракетных технологий
Показатели | мольн. % | масс. %
Расход: Метан Кислород Водяной пар | 53,3 39,6 7,1 | 37,9 56,4 5,7
Производство: Синтез-газ, в т.ч.: Водород Оксид углерода Диоксид углерода Метан Кислород Углеводороды С2+ Водяной пар | 72,4 48,1 24,3 3,5 2,4 0,35 1,2 20,2 | 59,5 7,4 52,1 11,7 3,0 0,85 2,8 22,3

## Slide 26
Принципиальная схема получения водорода
Лифт-реактор + регенератор
Конверсия CO
Удаление CO2
ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕЗ-ГАЗА: CHEMICAL LOOPING
или Н2О+Q
или Н2
Воздух: СН4 + О2=2Н2+СО2
Вода: СН4 + 2Н2О=4Н2+СО2
ИНХС РАН

## Slide 27
Головной процесс - производство синтез-газа в системе «реактор-регенератор»
Традиционные способы
Паровая конверсия метана
CH4+H2O → 3CO+H2
Углекислотная конверсия метана
СН4 + СО2 → 2СО + 2Н2
Парциальное окисление метана
CH4 + 1/2O2 → CO + 2H2
Реактор: CH4 + MeO → CO + 2H2 + Me
Регенератор: 4N2+ O2 + 2Me0 → 2MeO + 4N2
Суммарно: CH4 + 4N2+ O2 → CO + 2H2 + 4N2
Переносчик кислорода для процесса (микросферический твёрдый контакт): оксиднометаллическая система, нанесённая на оксид алюминия
Перспективный способ
Окислительная конверсия метана с раздельной подачей сырья и окислителя
Общие технологические проблемы традиционных способов : | Преимущества перспективного способа получения синтез-газа
Большие энергозатраты; Необходимость предриформинга углеводородов С2+ Взрывоопасность смесей метан-кислород; Высокая стоимость выделения кислорода из воздуха; Повышенное сажеобразование; Образование балластного азота в случае использования воздуха в качестве окислителя. | Возможность переработки природного газа, содержащего примеси этана, пропана и более тяжёлых углеводородных газов без применяющемся в этом случае предриформинга; Высокая взрывобезопасность - исключается образование взрывоопасных метановоздушных смесей; Высокая энергоэффективность, так как циркулирующий переносчик кислорода обеспечивает приток тепла из регенератора в реактор и обратно, обеспечивая соответственно нагрев сырья (попутного газа) и воздуха; Относительно низкий уровень капитальных затрат (отсутствие необходимости разделения воздуха; основное реакторное оборудование изготавливается из простой углеродистой стали); Использование воздуха в качестве окислителя без разбавления синтез-газа азотом; Предотвращение дезактивации катализатора в результате удаления кокса на стадии регенерации; Получение значительных количеств технического азота, который можно использовать в производстве.
ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕЗ-ГАЗА: CHEMICAL LOOPING

## Slide 28
В 2008, 2009 и последующих годах принято участие в автопробегах “Голубой коридор”, организованных ОАО “Газпром” на автомобилях Газель и Баргузин, оборудованных бортовыми генераторами синтез-газа (ИК СО РАН)
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ КОНВЕРСИЯ МЕТАНА НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

## Slide 29
ПИРОЛИЗ НА С И Н2 В ПЛАЗМЕ
MINES ParisTech
Aker Solutions
(formerly Kvaerner)
2020 год
15000 т С, 5000 т Н2
WO2017048621A1
MONOLITH MATERIALS
Источник газа
Пульт управления
Реактор
Уловитель наночастиц углерода
Система выделения углерода из МВС
НАКОПИТЕЛЬ МВС
СВЧ генератор
Инициатор СВЧ разряда
СБОРНИК УГЛЕРОДА
НАКОПИТЕЛЬ ВОДОРОДА
ТПУ – ПЛАЗМА СВЧ РАЗРЯДА

## Slide 30
Производство водорода из угля: газификация +захоронение СО2
Удельный расход метана равен 3.4-4.5 кг/кг H2;
Воды – 9-12 кг; электроэнергии – 2-3 кВт-ч.
Выбросы CO2 составляют 8-14 кг на 1 кг водорода
Повышение эффективности технологий выделения и захоронения СО2, новые технологии (ВНИИГАЗ, ИК СО РАН, ИНХС РАН; ОИВТ – цикл Алама ); очистки синтез-газа и выделение продуктов
Вопрос использования водных ресурсов, экологических проблем.
Решение вопросов крупнотоннажной транспортировки водорода.
Решение вопросов захоронения – использования СО2 (связывание в биосырье; подземное захоронение и др.) – междисциплинарная задача
Конверсия метана
А) традиционные методы
Б) новые методы
Примеси, жидкие продукты,
S, N, CO2
H2
Связывание и
захоронение
«Голубой»
водород
САХАЛИН – ПОЛИГОН ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК
ПОСТАВКА ВОДОРОДА В ЯПОНИЮ
РАЗВИТИЕ ВОДОРОДНОГО ТРАНСПОРТА
НАФТЕНОВЫЕ ФРАКЦИИ КАК НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА

## Slide 31
Высокая удельная площадь поверхности контакта фаз
(не менее 1000 м2/м3) - снижение габаритов на 65 %
Модульность – возможность регулирования мощности установки
Независимость регулирования потоков газа и жидкости
Исследование мембранной десорбции – нерешенная актуальная задача
Абсорбент + СО2
Регенерированный абсорбент
СО2
Водород
Водород + СО2
мембрана
Десорбер
Абсорбер
Нагрев
мембрана
Охлаждение
30-40 атм
30-40 атм
30-40 атм
1-5 атм
Рабсорбент=const
Успешная реализация на полупромышленном уровне с применением пористых мембран
Абсорбционная очистка газовых смесей от СО2 в мембранных контакторах газ-жидкость

## Slide 32
Существующие (конкурентные) решения
ЗАХОРОНЕНИЕ СО2 (ОКЕАН, ИСТОЩЕННЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ДР.)
ОТЛОЖЕННЫЕ ВЫБРОСЫ
ЗАКАЧКА СО2 В ПЛАСТ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ
ОТЛОЖЕННЫЕ ВЫБРОСЫ,
СЛОЖНОСТЬ ТИРАЖИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОСВЯЗЫВАНИЯ
ЗАТРАТЫ ВОДЫ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
СЛОЖНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ В ТОВАРНЫЕ ПРОДУКТЫ
СВЯЗЫВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО2

## Slide 33
ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕФТЬЮ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Определение скорости биодеградации нефти при аварийных розливах в условиях Крайнего Севера;
Создание и использование сорбентов для сбора и биодеградации нефти;
Создание
Определение ущерба для окружающей среды на горизонте 3-5 лет;
Разработка отраслевой методики определения сроков восстановления экосистем при розливах нефти и нефтепродуктов.
Геохимических исследования особенностей
биоразложения и ремидации
Создание базы нефтей и методов для определения источников разлива
Образцы нефти
Современные методы анализа
«отпечаток пальца»
Определение источника загрязнений
Определение закономерностей разложения
МГУ, РГУ нефти и газа, ИОХ РАН, ИНХС РАН, ИНХ СО РАН
ДВ отделение РАН и др.
Создание полигона на о.Сахалин для
указанных исследований вместе с РАН при
поддержке Минэнерго

## Slide 34
ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕФТЬЮ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
«Нефтяные пастухи»
Бииокомпозитные материалы (БКМ) на основе биоразлагаемых полимерных матриц и иммобилизованной ассоциации бактерий-нефтедеструкторов.
«Сорбент-ассоциация бактерий»
Индикаторные зоны

## Slide 35
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВЫВОДЫ
Переработка нефтей сходного состава с преобладанием нафтеновых углеводородов требует использования спектра технологий, ориентированных на превращение нафенсодержащих фракций в высокоценные продукты
Необходимо совершенствование и внедрение новых технологий – технологий цеоформинга, производства специальных авиационных керосинов, нафтеновых базовых масел (малоннажные предприятия на о.Сахалин). Для значительных объемов переработки важным может оказаться использование риформинга, ориентировано на получение ароматических углеводородов иновые технологии получения зимних/арктических дизельных топлива
Монетизация газа может предполагать как его превращение в химическую продукцию (диметиловый эфир, бензины, олефины), так и получение на его основе водорода.
При реализации методов производства водорода важным является отработка процессов связывания и захоронения диоксида углерода или реализация только разрабатываемых процессов получения водорода вместе с углеродом (Сахалин является одним из перспективных центров для экспорта водорода)
Снижение нагрузки на окружающую среду требует интенсификации исследований процессов биодеградации и усовершенствования подходов для сбора и удаления нефти. Возможно создание испытательного полигона для отработки таких технологий для условий Арктики